附件：

汽车系参赛设备竞争性谈判采购招标文件

南京市金陵高级技工学校就采购参加2016年中职校比赛设备进行招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、设备明细

| 采购包名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽修类 | 1-1 | 3D四轮定位仪 | 1套 | 美国亨特HVS 3D型 中职汽修大赛指定设备 |  |  |
|  | 1-2 | 3D四轮定位仪 | 1套 | 百斯巴特M L 8R TECH 3D型，中职大赛专用 |  |  |
|  | 2 | 汽车故障诊断仪 | 2台 | 博世KT660 |  |  |
|  | 3 | 汽车专用万用表 | 5台 | OTC 3514 |  |  |
|  | 4 | 测试线套装 | 4套 | BOSCH金德208 |  |  |
|  | 5 | 扭矩角度规 | 3只 | 史丹利力易得 中职大赛技师修理扭矩角度规带磁性角度测量仪 |  |  |
| 空调类 | 6 | 电子式卤素检漏仪 | 2台 | TIFXP-1A |  |  |
|  | 7 | 荧光检漏仪 | 2台 | SPX ROBINAIR 16350 |  |  |
|  | 8 | 冷媒检漏仪 | 2套 | SPX FXP-1A（特标）含出风口温度计TIF3310（特标）含出风口干湿计TIF3110IR（特标）含出风口风速计TIF3220（特标 |  |  |
| 钣金类 | 9 | 组合件夹具 | 2套 | 中职大赛专用 |  |  |
|  | 10 | 组合件平台 | 2台 | 中职大赛专用 |  |  |
|  | 11 | 气动切割锯 | 2只 | JAT-1011 |  |  |
|  | 12 | 气动环带打磨机 | 2只 | JAS-0451 (10*330MM) |  |  |
|  | 13 | 气动焊点去除钻 | 2只 | JAG-1015 |  |  |
|  | 14 | 工作台（C-7DA2） | 1台 | 中职大赛专用 |  |  |
|  | 15 | 自变光焊接面罩 | 5只 | 中职大赛专用 |  |  |
| 涂装类 | 16 | 喷枪三件套 | 1把 | SATA Jet100BR\RP1.6 |  |  |
|  | 17 | 喷枪 | 2把 | SATA（数字型） Jet4000-110、1.2 |  |  |
|  | 18 | 样本试喷机 | 1台 | 龙神60032000 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |

备注：第一项3D四轮定位仪为二选一项目，均需报价，最终甲方根据需求确定供货品牌型号。

二、技术要求

1-1、项目名称：3D四轮定位仪

规格型号：美国亨特HVS  3D型

数量：1

一）技术参数和性能要求

| 序号 | 主要功能 | 具体 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前束调整 | 前束调整时无需使用方向盘锁，此程序可保证调整后方向盘水平。 |
| 2 | 悬架控制臂调整 | 有图形指引可一次对使用前轮垫片、双凸轮或双凹槽结构车辆的悬架控制臂进行调整。 |
| 3 | 对称角度测量 | 可立即获得车辆对称角度和退缩角以便进行车身修复。 |
| 4 | 实时车身高度测量 | 实时测量和调整车身高度。 |
| 5 | 后轮加垫片式调整 | 彻底摆脱令人糊涂的垫片选择图表程序可自动快速的计算和显示合适的垫片及安装角度。 |
| 6 | 离轮式定位调整 | 取下车轮后可更方便的进行定位调整，提高定位调整的速度。 |

1×电脑化四轮定位仪主机；4×一体式三维条式目标板与快速卡具；1×4摄像头照相系统 ；1×固定式横梁/立柱；1×20″宽屏彩色显示器；2×机械转角盘；1×方向盘锁；1×刹车锁；1×程序数据安装光盘（套）；1×彩色打印机；1×标定架；2×扩展目标板；2×标定架适配器；4×卡具适配器；2×备用卡具安装钩（套）；4×卡具收纳支架

| 测量项目 | 测量精度 | 精度有效范围 | 总测量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前/后轮总前束 | ±0.02º | ±2° | ±8° |
| 前/后轮单独前束 | ±0.02º | ±2° | ±4° |
| 前/后轮外倾角 | ±0.02º | ±8° | ±10° |
| 前轮后倾角 | ±0.05º | ±19° | ±19° |
| 前轮主销内倾角 | ±0.05º | ±19° | ±25° |
| 驱动偏角 | ±0.02º | ±2° | ±6° |
| 转向角差 | ±0.06º | ±25° | ±25° |
| 最大转向角 | ±0.08º | ±50° | ±50° |
| 轮轴偏移（后轴） | ±0.02º | ±2° | ±6° |
| 轮迹宽度偏差 | ±0.03º | ±2° | ±8° |
| 轴距偏差 | ±0.03º | ±2° | ±8° |

1-2、项目名称：3D四轮定位仪

规格型号：百思巴特 ML 8 R TECH  3D型

数量：1

要求：强大的车型数据库系统，12000种汽车原厂车型数据可供查询，充分保证数据来源的准确性和可靠性。附赠根据市场情况不断扩充的“中国车型数据库”，用户可随时在网上免费下载最新的车型数据，简单易行。
完善的理论基础：
使用光学CCD传感器定位仪的制造商，Beissbarth结合汽车底盘构造原理、光学原理、电子测量原理而设计开发的汽车底盘测量系统拥有完善的理论基础，以后轴为基准，完成前轴的测量和调整功能，保证车辆的整体驾驶性能，此测量原理得到众多汽车制造厂家的认可，应用广泛，久经考验。4个传感器的8个镜头组成封闭的测量场。
传感器结构：
1) 新型高精度20°CCD传感器镜头拥有更大的测量范围。在系统进行精确测量的同时能够实现对车架角度的附加测量。
2)人性化外观设计，材质强度更高，不易磕碰。
3)无线通讯方式，随时保持良好的通讯，不易受外界干扰，方便操作、节省空间。
4)只需把传感器放置在定位仪机柜的支架上即可对传感器进行充电，简单易行。
技术参数：
测量项目 测量精度 精度范围 
总前束 ±3′ ±2° 
单独前束 ±2′ ±2° 
外倾角 ±2′ ±3° 
轮轴偏移（前轴） ±2′ ±2° 
驱动偏角 ±2′ ±2° 
后倾角 ±4′ ±18° 
主销内倾角 ±4 129800 129800 教学版
四轮定位仪 1 推荐品牌：百思巴特  ML 8 R TECH
要求：强大的车型数据库系统，12000种汽车原厂车型数据可供查询，充分保证数据来源的准确性和可靠性。附赠根据市场情况不断扩充的“中国车型数据库”，用户可随时在网上免费下载最新的车型数据，简单易行。
完善的理论基础：
使用光学CCD传感器定位仪的制造商，Beissbarth结合汽车底盘构造原理、光学原理、电子测量原理而设计开发的汽车底盘测量系统拥有完善的理论基础，以后轴为基准，完成前轴的测量和调整功能，保证车辆的整体驾驶性能，此测量原理得到众多汽车制造厂家的认可，应用广泛，久经考验。4个传感器的8个镜头组成封闭的测量场。
传感器结构：
1) 新型高精度20°CCD传感器镜头拥有更大的测量范围。在系统进行精确测量的同时能够实现对车架角度的附加测量。
2)人性化外观设计，材质强度更高，不易磕碰。
3)无线通讯方式，随时保持良好的通讯，不易受外界干扰，方便操作、节省空间。
4)只需把传感器放置在定位仪机柜的支架上即可对传感器进行充电，简单易行。
技术参数：
测量项目 测量精度 精度范围 
总前束 ±3′ ±2° 
单独前束 ±2′ ±2° 
外倾角 ±2′ ±3° 
轮轴偏移（前轴） ±2′ ±2° 
驱动偏角 ±2′ ±2° 
后倾角 ±4′ ±18° 
主销内倾角 ±4

2、项目名称：汽车故障诊断仪

规格型号：博世KT660

数量：2

一）技术参数和性能要求

功能：1）汽车故障诊断；

2）三通道/五通道汽车专用示波器；

3）数据流波形显示/存储；

4）电脑联机功能；

5）打印功能；

6）维修档案管理（联机）；

7）汽车英汉词典（联机）；

8）多种方式升级。

特点：1）系统运行速度更快：装备领先的32位嵌入式芯片。选用海量内存，让您感受提速带来的畅快

2）系统稳定性更高：运用先进开发手段，使系统应用程序快速、稳定。在拥有大量的车型资料的同时，产品的稳定性大幅度提高

3）系统独立性更强：各车型测试应用程序存储于存储卡上，相互独立，完全可以实现分车型升级

4）数据流波形显示/存储：汽车数据流测试为波形显示，可通过观察数据流连续的变化，来准确分析数据流，并可存储数据流，进行回放，从而发现传感器、执行器等的异常情况

5）波形显示符合国际潮流：有纵列、三维、阵列、单缸等多种次级显示方式，并显示点火击穿电压、闭合角、燃烧时间、转速等

6）各种功能自由组合：可以随心所欲地把强大的诊断、示波、存储、升级方式等功能按照自己的需要任意组合。例如您既可以选择配置三通道示波器，也可以选择五通道示波器。

技术参数：1）主机：温度操作：-30℃ ~ 50℃；相对温度：小于90％；供电电压：DC12V；PS/2接口：(1)内含USB接口(2)内含标准RS232串口(3)可外挂键盘、条码枪；RJ45网络接口：10M；CF卡接口：供插拔CF卡

2）示波器技术性能：通道数：三通道/五通道；采样速度：最大20MHz；采样精度：双8位；电压量程：20mV-20V/格；扫描时间：1.25us/格-2s/格

3）硬件配置：CPU：32位嵌入式芯片；主频：80MHZ；外存：CF卡，可任意扩充；显示器：6.4" LCD触摸真彩屏；打印机：热敏式微型打印机；电池：示波器内置可充电锂电池

3、项目名称：汽车专用万用表

规格型号：OTC 3514

数量：5

一）技术参数和性能要求

（1）直流电压（DCV）输入阻抗：所有量程为10MΩ；过载保护：200MV量程为直流或交流峰值250V，其余为1000V直流或700V交流峰值。

（2）交流电压（AVC）输八阻抗：所有量程为10MΩ。频率范围：40HZ到400HZ（700V量程为40HZ到200HZ）。过载保护：700有效值或700V连续峰值。

（3）电阻（Ω）过载保护：250V直流或交流有效值。

（4）直流电流（DCA）最大测量压降：200MV。最大输入法入电流：20A（不超过10秒），过载保护：0.2A/250V速熔保险丝，20A量程无保险丝。

（5）交流电流（ACA）最大测量压降：200MV；频率响应：40-200HZ；最大输入电流：输入电流为20A时测量进间不超过10秒。过载保护：0.2A/250V保险丝，20A量程无保险丝。显示：正弦波有效值（平均值响应）。

（6）分电器触点的闭合角，准确度：±（1.2%+10），分辩力：0.1度。7.转速（转/分）量程：500-10000RPM，准确度±（1.0%+10），分辨率：10RPM、占空比测试。

4、项目名称：测试线套装

规格型号：BOSCH金德208

数量：4

一）技术参数和性能要求

208接线盒既是汽车维修专用接线的总成，又是针对教育部大赛测试量身定做的产品。汽车电路与其他家用以及工业电器电路有很大的不同，由于汽车车内空间有限、以及整洁、防水防污、防电磁干扰、防连接错误等要求的原因，汽车线束以及电器连接件、线束走向都不能一目了然，接插件大小形状也是各不相同，导致我们在维修汽车电路尤其是进行测量时很不方便。例如：我们需要引出曲轴位置传感器信号进行测量时，由于安装位置的原因，使用万用表表笔以及示波器探头去测量其电气特性或者拾取信号很困难，208接线盒里可以找到合适的引线将信号引出，方便与测量设备连接，方便操作。 208接线盒不仅很好地满足汽车电路维修，汽车电子零件电气参数测量的需求，在汽车维修教学中，同样可以方便教师采集信号，更可避免由于连接不良导致的信号测量错误而影响教学效果。 208接线盒有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引线的需求，而且可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。针对教育部大赛的卡罗拉车增加了传感器、执行器的鳄鱼夹对接线及配合KT600示波器使用的示波器套线。使用208接线盒，可以节省人力和时间，避免汽车电气线路的损坏或者将损害减到最小。

5、项目名称：扭矩角度规

规格型号：史丹利力易得 中职大赛技师修理扭矩角度规带磁性角度测量仪

数量：3

一）技术参数和性能要求

（1）360°角度显示，解析度为2°， 并分有10°and 30°的间隔分列.

（2）指示刻度蚀刻在透明的塑料板上，免受污垢和油脂对刻度的污浊。

（3）可调臂保持固定角度的精度。

（4）手臂针对组件放置在有两个长度可调位置

（5）严格的复合拨号和旋转指数使得操作员可以准确地拧紧固定到制造商要求的精确标准。

6、项目名称：电子式卤素检漏仪

规格型号：TIFXP-1A

数量：2

一）技术参数和性能要求

电量显示，操作简单、携带方便，全智能化，抗污染、抗干扰，具有先进的数字信号处理，三色目视显示，含噪声抑制特点，电 源3V直流，两节C号碱性电池

最高灵敏度 按SAEJ1627检定准则：用于R12、R22及R134a的保证值为14克/年

极限灵敏度 用于SF6及所有经卤素为基的制冷剂<3克/年    使用温度0-52℃

电池寿命 正常使用约30小时                           精   度3克/年

响应时间 瞬时                                      复位时间1秒

预热时间 约2秒                                      装置重量560克

装置尺寸22.9Cm×6.5Cm×6.5Cm

探头定长35.5Cm

7、项目名称：荧光检漏仪

规格型号：SPX ROBINAIR 16350

数量：2

一）技术参数和性能要求

（1）紫外线检漏仪可以迅速测出车辆空调及其他高压系统的泄漏。将荧光剂注入空调系统，荧光剂将会随冷媒在空调系统中循环，当空调系统存在泄漏时，荧光剂将会遗留在漏点处。在紫外线灯的照射下漏点处的荧光剂会发出荧光，使维修人员很容易找到漏点；

（2）高强度的紫外线，即使在白天，也能检测到很小的漏点；

（3）在使用和存放过程中可使用3，000小时不会影响到车内的冷媒，不会影响到整个空调系统，可以与其他品牌荧光剂混合使用。

8、项目名称：冷媒检漏仪

规格型号：SPX  FXP-1A（特标）含出风口温度计TIF3310（特标）含出风口干湿计TIF3110IR（特标）含出风口风速计TIF3220（特标

数量：2

一）技术参数和性能要求

可设置测量范围并储存，方便下一次测量。

背光LCD大屏幕显示，适合各种环境使用。

可储存最大/最小数据，也可暂停显示需要数据。

107cm传感器延长线，方便远距离测量。

一键转换的温度显示方式（℃或℉）。

空气流量: 0.4～30米/秒

风速：1.4～108千米/小时

距离点比例: 30:1

红外温度: -58～932 ℉

空气温度: 14～140 ℉

尺寸: 7.9 X 2.9 X 1.9英寸

重量: 9.8 oz

温度范围（K型探头）：-328～2501℉

距离点比例：30:1

红外温度计：-58～932 ℉

空气温度：14～140 ℉

相对湿度范围：0～100%

露点：-90～140 ℉

湿球温度：-7～140 ℉

尺寸：7.9 X 2.9 X 1.9 英寸

重量：9.8 oz

温度范围（K型探头）: -328～2501℉

红外温度计: -22～1022 ℉

精度: 0.1℉～1℉

尺寸: 7.9 X 2.9 X 1.9 英寸

重量: 9.8 oz

9、项目名称：组合件夹具

规格型号：2016中职校大赛专用

数量：2

10、项目名称：组合件平台

规格型号：2016中职校大赛专用

数量：2

11、项目名称：气动切割锯

规格型号：JAT-1011

数量：2

一）技术参数和性能要求

往复速度11000BPM，行程长度7MM

平均耗气量3CFM

进气口接头1/4",气管管径10MM

工作气压90PSI，振动值1.8M/S²，噪音值85dBA

12、项目名称：气动环带打磨机

规格型号：JAS-0451 (10*330MM)

数量：2

一）技术参数和性能要求

空转转速16000RPM，砂带尺寸10×330MM

平均耗气量4CFM，进气口接头1/4",气管管径10MM

工作气压90PSI，振动值1.64M/S²，噪音值94dBA

长度320MM，重量0.95Kg

二）售后服务：

（1）3年质量保修。

（2）中标后，7-10日供货至指定地点。

13、项目名称：气动焊点去除钻

规格型号：JAG-1015

数量：2

一）技术参数和性能要求

空转转速  1800rpm ,平均耗气量 10CFM ，夹头尺寸  5/16"

净重 2.1Kg，进气口尺寸 1/4"PT, 工作气压 90PSI

功率 0.4HP

14、项目名称：工作台（C-7DA2）

规格型号：2016中职校大赛专用

数量：1

一）技术参数和性能要求

配有台虎钳

箱体尺寸  670×460×813

钢板厚度  上下盖1.2mm  车身、抽屉1.0mm

箱体一体成型，工具车内设有5根加强柱，表面粉末烤漆处理

抽屉可完全打开，每层可承载50Kg，抽屉内附有2mm保护内衬

5"×2〞重型脚轮，两个定向轮，两个万向轮

配有敲击板，可做工具桌使用，侧边置物架，可放置临时小工具或工件物品等

15、项目名称：自变光焊接面罩

规格型号：2016中职校大赛专用

数量：5

一）技术参数和性能要求

面焊材料:防火PP

净重：480g 
视窗尺寸：90*40mm
自动关机时间:15-20分钟（在不进行烧焊的情况下）
灵敏度和恢复时间可调节
响应速度：1/20000-1/30000秒（明态到暗态）                               
恢复时间：0.1-1秒(暗态到明态)    
 采用不同焊接方式的遮光号选用标准
 遮光号亮态时：DIN4 暗态时：DIN9-13（可调遮光号，适应不用环境条件中作业）        
工作温度:-5℃—+55℃  
供电方式：太阳能电池和内置式锂电池

16、项目名称：喷枪三件套

规格型号：SATA Jet100BR\RP1.6

数量：1

一）技术参数和性能要求

（1）铝合金锻造阳极氧化枪身；

（2） 漆膜平滑易磨；

（3）性价比高；

（4）喷壶：0.6升QCC PVC塑料上壶；

（5）最佳喷涂气压：2～3巴；

（6）喷涂距离：约19厘米；

（7）0.5～1巴喷涂气压用于小的点修补；

（8）耗气量：约290升/分钟；

（9）1.4～1.8巴喷涂气压用于大的点修补；

（10）喷幅大小：约30厘米。

（11）1.6～2巴喷涂气压用于整块翼子板或整车喷涂。耗气量:290 Nl/min (10,3 cfm)建议进气气压:1,5 - 2,0 bar (21,8 - 29 psi)最高操作温度:50最大操作过压:10 bar (145 psi)重量:456 g空气进气口:G 1/4 a尺寸:1,4 - 2,0  所需更换的三件套 枪帽、枪头、枪针。

17、项目名称：喷枪

规格型号：SATA（数字型） Jet4000-110、1.2

数量：2

一）技术参数和性能要求

（1）铝合金锻造镀铬枪身，结构坚固；

（2）低流量中气压雾化技术；

（3）耗气量低，不改变原有喷涂习惯；

（4）工作速度快，雾化效果好；

（5）涂料通路加上抗磨损保护层，使用寿命长；

（6） 耗气量：约285升/分钟；

（7）枪体全新设计，重量更轻，手感更佳；

（8）喷涂距离：17～21厘米；

（9）耗气量低，不改变原有喷涂习惯；

（10）最佳喷涂气压：2.0～2.2巴；

（11）涂料传递效率高于65%，节省油漆；

（12）喷幅大小：约29厘米；

（13）0.6升QCC PVC塑料上壶；

（14）360°旋转气管接头。

耗气量: 285 Nl/min (10,1 cfm)

建议进气气压: 2,0 - 2,2 bar (29 - 31,9 psi)

最高操作温度: 50

最大操作过压: 10 bar (145 psi)

空气进气口: G 1/4 a

18、项目名称：样本试喷机

规格型号：龙神60032000

数量：1

一）技术参数和性能要求

长×宽×高（毫米）：450×350×475

把需测色之油漆喷在调漆对色卡上，再放入烘烤箱烘烤10-15分鍾，漆面干后可测得最佳顏色

不锈钢体、隔温层、电路双绝缘·装有自动定时器，以免破坏油漆·電源220V，2支300W电阻式加热管

三、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、质保及售后服务

1、质保3年。

2、售后服务：要求24小时（含）内维修响应，2天（含）内到达现场。

五、送货时间、地点

合同签订后7日送货至指定地点。

六、付款条件

无预付款，待送货验收合格后10日内支付95%货款，余款在一年质保期满后无质量问题一次付清。

七、标书编制要求

1、营业执照副本、税务登记证副本（如提供复印件需加盖公章）；

2、注册资金50万元以上，独立法人，法定代表人授权委托书；

3、有相关销售案例或企业证明，提供联系方式；

4、完整的报价方案。方案中需含有真实货品的实物图片，不得采用其他来源的图片。

八、评标说明
    1、评标、中标：竞争性谈判组由我校有关部门组成，综合性价比评标。
    2、投标文件须包括营业执照、税务登记证、委托人的身份证等复印件并加盖公章。
    3、文件接收截止时间：2015年9月16日 下午14:00。

4、谈判时间2015年9月16日 下午14:00，若有变化另行通知。
    5、谈判地点：综合楼第二会议室。
    6、联系人：乔老师  025-84368794  13814079434