附件一、

会议室音响系统设备配置清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响功放 | 2 x 280瓦 8 欧, 2 x 1050瓦 4 欧, 1 x 2100瓦 8 欧 输入灵敏度 4Ω负载满功率输出时为1.25V（RMS有效值） 频响特性（1W） 22Hz-20kHz，+0dB，-0.8dB 号噪声比（20Hz-20kHz） A计权，满功率输出>98dB计权，满功率输出>93dB 总谐失真（THD） <0.5% 互调失真（IMD） 在满功率输出时，60Hz 和7kHz，4:1 两个方波，>0.3%（－40dB） 阻尼系数（8Ω） 10Hz-400Hz：>200 通道间串音 1kHz：-76dB；20kHz：-58dB 输入阻抗 平衡输入20kΩ；不平衡输入10Ω 负载阻抗 立体声输出时，每信道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω 桥接单路输出的额定负载阻为4Ω-8Ω 电源电型和频率 100V-120V 交流电 50Hz/60Hz220V 和 230V-240V 交流电 50Hz /60Hz | 美国皇冠CROWN | XLS202D | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 二分頻，5.25"低音，100w，全天候，防磁，內置 60w 变压器，不銹钢面网，MTC-PC 频率范围(-10dB)1 70Hz～23kHz 中频率范围(±1.5dB，典型值)2130Hz～14kHz 100小时功率处理能力 连续节目功 率 200W (±1.5dB，典型值)3 连续粉噪声率 100W 标准覆盖角 100° x 100° 声压灵敏度4 87dB SPL， 1W@1m(3.3英尺) 最大声压级@1m 连续峰值粉红噪声 113dB 连续粉红噪声平均值 117dB 连续音乐或语言节目平均值 103 指向性因子(Q) 4.9，500～4kHz 的平均值 指向性指数(DI) 6.9dB，500～4kHz 的平均值 一般阻抗 8Ω最低阻抗 6.7Ω，在 230Hz 分频器类型 2 谐低通滤波器，2 谐高通滤波器以最大的平坦响应优化复合 变压器插头 70V：60W，30W，15W，7.5W (插头位置为4#，3#，2#，1#) 100V：100W，30W，15W (插头位置为4#，3#，2#)直通位置 8Ω | JBL | Control 25AV | 只 | 2 |
| 3 | 吸顶喇叭 | 3-10W可调 | 音源 | 10W | 只 | 4 |
| 4 | 调音台 | 频率响应 话筒/线路输入到任何输出端20Hz-20kHz ±0.5dB总谐波失真和噪声 -30dBu 输入到混音，话筒增益 30dB <0.007% 话筒输入的等效输入噪声 22Hz-22kHz 不加权 -128dBu (信源内阻150Ω) 母线噪声 20Hz-20kHz 宽带线路输入 终端负载为150Ω，RMS(有效值)测量混音 推子在下面，最大混音电平 <-85dBu通道之间串音 输入和输出阻抗 话筒输入 2.4kΩ 线路输11kΩ立体声输入 100kΩ输出 75Ω 输入和输出电平话筒/线路的最大输入电平为+17dBu线路的最大输入电平为 +30dBu 立体声最大输入电平 +30dBu最大混音输出电平为+20dBu耳机最大输出电平为 300mw/200Ω EQ(单声道输入) HF(高频) 12kHz,±15dB，搁架式MF(中频) 140Hz-3kHz，±15dB，Q=1.5 LF(低频) 80Hz，±15dB，搁架式 输出电平表 L 和 R 混音输出电平表为 10 段 LED 指示灯工作条件温度范围 -10℃ 〜 +30℃ 相对湿度 0% 〜 80% 供电 集成轻型开关电源交流输入：85V-270V，50/60Hz | SOUNDCRAFT | FX12ii | 台 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 输入数量 2连接器 XLR 和 1/4" TRS (母) 输入类型 电子平衡/不平衡，射频(RF)滤除 输入阻抗 平衡 40KΩ，不平衡 20KΩ 最高线路电平输入 +20dBu 共模抑制比(CMRR) >40dB，典型值 >55dB，1kHz模拟输出 输出数量 2连接器 XLR 和 1/4" TRS(公)输出类型 电子平衡/不平衡，射频(RF)滤除输出阻抗 平衡输出 >120Ω，不平衡输出 >60Ω最大输出电平 +20dBu A/D 变换特性类型 dBx Ⅳ 型变换系统 动态范围 ＞114dB(A)，＞112dB(不加权) Ⅳ型动态范围 ＞119dB(A)，22kHz 带宽； ＞117dB(不加权)，22kHz 带宽 采样率 48kHzD/A 变换特性 动态范围 112dB(A)，110dB(不加权) | DBX | AFS2 | 台 | 1 |
| 6 | 操作台 | 按照学校要求定制 |  |  | 张 | 1 |
| 7 | 桌面多媒体接线盒 | 翻盖式：内置VGA、音频、话筒及强电等接口 |  |  | 只 | 8 |
| 8 | VGA分配器 | 四进一出 |  |  | 只 | 1 |
| 9 | 智能话筒管理器 | 8通道数字智能会议移频器。48V幻像供电。 具有8路麦克风输入，另设一路AUX辅助输入。声音闸门动作电平能自动调整， 自动开启只有信号输入的通道。 每通道均可设定为优先发言，在优先通道发言时，其他通道的发言将自动衰 减，而自动衰减量可设定为20dB、40dB或微调。 通过外部控制器，可不经混音器内部自动控制开关，真接由外部控制器强制 将话筒开启或关闭，方便切断不必要的话筒输入。 | ARTT00/中国 | GS-MX9200 | 台 | 1 |
| 10 | 会议话筒 | 鹅颈式弯曲调节结构可以任意地将麦克风调整到合适的位置 附防风海绵罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其他风声的情况出现 驻极体电容式心形单指向性话筒 超强抗手机干扰能力 内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流11 V至52 V幻象供电工作 | ARTT00/台电 | HCS-1857 | 台 | 8 |